## Slide 1: [안산] 광학 TM LiDAR 실험을 위한 PXI 시스템 신규 투자
의사결정 | 토론 | 리뷰 | 공유
● |  |  | 
보고자 | 광학솔루션사업부 플랫폼개발3팀 장인규 선임
목 적 | “[[안산] 광학 TM LiDAR 실험을 위한 PXI 시스템 신규 투자”의 투자 심의
참석자 | 광학솔루션연구소장
1. 투자 심의서
2. 투자 배경

## Slide 2: 1. 투자 심의서
보고자 | 송영식 팀장 | 플랫폼개발3팀
책임자 | 장인규 선임 | 플랫폼개발3팀
참조담당자 | 이종섭 책임 | 플랫폼개발3팀
제품/ 구분 | 투자명 | 투자 유형 | 사업 계획 | 투자비 | 투자 회수 | 고객 (국가, 지역) | 투자KPI | MP 일정 / PJT완료 | OP율 (Normal) | 회수 기간(년)
 |  |  |  |  |  |  | : 실험 효율화 |  |  | 
광학TM | [안산] 광학 TM LiDAR 실험을 위한 PXI 시스템 신규 투자 | 신규 개발 | 전용 : 0.52억 | 0.52억 | 자사투자 | Global (안산) | 5ea 장비 → 1ea 장비 | - / 23. 2.28 | - | 0.5년
 |  |  | (미반영시 사유 작성) |  |  |  |  |  |  | 
투자 목적 / 배경 | [LiDAR proto 성능 검증을 위한 PXI 시스템 투자] LiDAR 시장 성장 전망으로, 성장 동력 확보를 위한 LiDAR 시스템 개발 및 알고리즘 테스트용 PXI 계측기 투자 ■ LiDAR 평가 역량 확보 - 디지타이저, 함수발생기, DAQ등 다양한 계측기들의 모듈화를 통한 안정적인 실시간 신호처리 가능 - 다양한 계측기의 integration 편리
투자 내역 | 
투자 효과 | [LiDAR 시스템 개발 및 알고리즘 평가 solution 확보] - 다수의 계측기가 통합된 시스템을 이용한 실시간 LiDAR 시스템 개발 및 알고리즘 평가 장비 확보
일정 | 
사업계획 반영 | “사업계획 기반영“
투자 Risk | 반도체 수급 이슈로 인하여 납기 장기화 risk. (납기기간 24~30주) - 입고일정 지연 발생 시 데모 장비 대여를 통한 실험 진행.
투자비 | 1차 : 0.52억
주요 검토 | Infra 보유 현황 점검(총 2대, CTO 1대, 광학솔루션연구소 1대) - P2P 통신 불가 및 시스템 노후화로 고속 측정을 요구하는 LiDAR 실험 불가 계측기 사양 검토 - 디지타이저: 최대 샘플링 속도 2.5GS/s  dToF의 고속 펄스 신호(>1ns) 측정 가능 - AWG: 최대 800MS/s의 샘플링 속도로 임의 파형 생성 가능  AMCW, FMCW의 modulation 파형 생성 가능 - DAQ: FPGA 내장형 DAQ를 이용하여 data acquisitio과 동시에 빠른 실시간 신호처리 가능 - 샤시 및 컨트롤러: P2P streaming 지원을 통해 CPU를 거치지 않고 모듈 간 통신 가능 향후 활용 방안 점검 (3D개발팀, 플랫폼개발팀, 융합부품개발팀) - LiDAR 구동 알고리즘 개발 시 알고리즘 평가용으로 활용
투자 책임자 의견 | 
항목 |  | 투자 내용 | 단가 | 수량 | 금액
PXI 모듈 | Digitizer | 고속 ADC를 이용한 아날로그 신호 측정 | 0.18 | 1 | 0.18
 | AWG | 임의의 파형 신호 생성 | 0.07 | 1 | 0.07
 | DAQ | 디지털/아날로그 신호의 input/output | 0.08 | 1 | 0.08
 | Chassis | PXI 모듈 integration | 0.09 | 1 | 0.09
 | Controller | PXI 시스템 컨트롤 | 0. 1 | 1 | 0.1
 |  |  | 합계 |  | 0.52
심의
PO
입고완료
9/5
9/8
12/08
집행
9/6
사전보고 / 발의
9/2
완료보고
23.2/28
납기 3개월

## Slide 3: 2. 투자 배경
디지타이저를 이용하여 PD 또는 이미지 센서에서 받는 신호 측정 후 CPU 또는 FPGA에 발신
AWG를 이용하여 광원 신호 modulation
DAQ를 이용하여 외부 악세서리 제어
FPGA/CPU를 이용하여 신호처리
 투자 배경
 PXI 시스템 기반 계측기를 이용한 LiDAR 실험 컨셉
ADAS 시장이 커지면서 LiDAR가 Level 3~5 자율주행을 위한 필수 센서로 자리잡고 있음  LiDAR의 성능 향상을 위한 알고리즘의 test setup 필요
<그림3> PXI 계측기를 이용한 LiDAR 실험 시스템 concept
높은 정확도와 빠른 속도의 측정이 가능한 PXI 시스템을 이용해 하나의 계측기를 이용해 LiDAR reference test 가능
<그림1> ADAS용 Sensor별 특징
<그림2> PXI 계측기

## Slide 4: 첨부. 장비 사양 선정 기준 검토
 검토 항목
Laser의 linewidth, tuning speed, tuning range
LASER linewidth 선정
- 최종 측정 거리에 따른 LASER linewidth 선정 - 300m 이상 측정을 원할 시 LASER linewidth 500kHz 이하 필요
Linewidth(frequency) | Linewidth(wavelength) | Coherence length
10.00MHz | 0.0801pm | 15m
9.50MHz | 0.0761pm | 16m
9.00MHz | 0.0721pm | 17m
8.50MHz | 0.0681pm | 18m
8.00MHz | 0.0641pm | 19m
7.50MHz | 0.0601pm | 20m
7.00MHz | 0.0561pm | 21m
6.50MHz | 0.0521pm | 23m
6.00MHz | 0.0481pm | 25m
5.50MHz | 0.0440pm | 27m
5.00MHz | 0.0400pm | 30m
4.50MHz | 0.0360pm | 33m
4.00MHz | 0.0320pm | 38m
3.50MHz | 0.0280pm | 43m
3.00MHz | 0.0240pm | 50m
2.50MHz | 0.0200pm | 60m
2.00MHz | 0.0160pm | 75m
1.50MHz | 0.0120pm | 100m
1.00MHz | 0.0080pm | 150m
0.50MHz | 0.0040pm | 300m
0.40MHz | 0.0032pm | 375m
0.30MHz | 0.0024pm | 500m
0.20MHz | 0.0016pm | 750m
0.10MHz | 0.0008pm | 1500m
LASER linewidth에 따른 coherence length
차량용 LiDAR 조건
: Coherence length : Coherence time : LASER linewidth
: LASER linewidth (wavelength)
Re
Im
Chart: 
Chart: 
Spontaneous emission으로 인한 phase noise
: LASER의 spectrum 범위
: 거리에 의한 time delay
LASER linewidth - LASER wavelength의 FWHM - Linewidth가 LASER의 phase error로 나타남  최종 depth 에러에 영향
2)

## Slide 5: 첨부. 장비 사양 선정 기준 검토
FMCW LiDAR 방식을 이용한 object depth calculation 구현
Digitizer - Photodiode로부터 데이터 수신 - Trigger 신호에 맞춰 P2P streaming 채널을 통해 FPGA로 데이터 송신 - 최대 P2P streaming 속도: 800MB/s - 채널당 최대 샘플링 속도: 800MB/s / 10bit / 2Ch = 320MS/s
Function generator - 레이저 구동을 위한 파형 - Host로 부터 trigger 신호를 받은 후 다른 시스템과 독립적으로 주어진 파형만 output - real-time으로 waveform 변경
DAQ - Scanner 구동을 위한 analog 신호 생성 - FPGA에서 데이터 처리 완료 후 analog output과 input 신호 생성
FPGA - 전체 시스템의 실질적 마스터 역할 - digitizer로부터 데이터 수신 받아 연산 처리 후 8bit 데이터를 Host에 송신 - digitizer에 P2P streaming data output trigger 신호 송신 - digitizer의 데이터 연산 처리 후 scanner 구동을 위한 analog 신호 생성 - 필요 시 function generator의 변경될 waveform 생성 후 Host에 송신
PXI chassis
PXIe-1092
PXI controller
PXIe-8861
Out
In
Tunable LASER
LASER driver
Function generator
PXIe-5413
Scanner
Analog input
Analog output
Waveform
RF data
Photodiode
Digitizer
PXIe-5160
1Ch
2Ch
Out
In
Photodiode
DAQ
PXI-7847
FPGA
Out
In
Out
In
Trigger
Data
Trigger & Wav
8bit data
Trigger
Interferometer
FMCW LiDAR depth 구현 setup concept
: 전기/광학 signal
: PCI communication
: P2P communication

## Slide 6: 첨부. 장비 사양 선정 기준 검토
 Tunable laser
빛의 파장을 직접적으로 변화시키는 laser
MEMS VCSEL
- VCSEL의 DBR mirror를 MEMS 기술을 이용하여 실시간 변형
- Cavity length를 변형하여 tuning
External cavity LASER
- External cavity를 위한 grating의 실시간 회전
- grating 각도에 따른 mode selection 변화를 이용
DBR LASER - 전류에 따라 물질의 굴절률이 바뀌는 electro-optic 특성을 이용
- Cavity와 DBR의 굴절률을 바꿈으로써 lasing mode와 mode selection 동시 변경
DFB LASER - 전류에 따라 물질의 굴절률이 바뀌는 electro optic 특성을 이용
- DBR LASER와는 달리 한 개의 신호로 tuning 가능
Gain
Output
Grating 회전
Gain
Output
전류 or 온도
Gain
Loss
Output
DBR mirror moving
Gain
DBR
Output
전류
전류
Phase
전류
LASER wavelength tuning 방법
wavelength
Gain
Lasing mode
Loss
Mode selection
Output
Gain
Loss
Output
: mode number : refractive index : cavity length
Cavity refractive index 변경을 이용한 modulation
Physical length 변경을 통한 modulation
Mode selection 변경을 이용한 modulation

## Slide 7: 첨부. 장비 사양 선정 기준 검토
 Tunable laser
Linewidth: | 넓음 (수십 MHz) | 좁음 (수십 kHz) | 보통 (수백 kHz) | 보통 (수백 kHz)
Tuning speed: | ~ 10,000nm/s | 10nm/s ~ 200nm/s | 100nm/s | 100nm/s
Tuning range: | > 100nm | < 100nm | < 10nm | < 1nm
Tuning method: | 전기 신호를 이용하여 MEMS 구동 | 모터나 piezoelectric actuator를 이용하여 grating 회전 | Phase section과 DBR section의 전류 input 제어를 통한 frequency tuning | Electrical: 전류 input을 통한 작은 frequency range tuning Thermal: 온도 조절을 통한 넓은 frequency range tuning
- Test를 위한 tunable laser는 범용성을 위해 넓은 범위의 tuning range를 가지고 준수한 tuning speed를 지니는 ECDL을 사용 예정
Gain
Grating 회전
Gain
전류 or 온도
Gain
Loss
DBR mirror moving
Gain
DBR
전류
전류
Phase
전류
*광통신에서 많이 사용
(Lumentum, II-VI)
 | MEMS VCSEL | ECDL | DBR | DFB

## Slide 8: 첨부. 투자비 ERRC
Agilent : Cary-6000i & UMA |  |  | 
본품 |  |  | 
 | Cary 6000i Bundle Set |  | 123,312,500
 | UMA |  | 69,008,200
 | Sub-total |  | 192,320,700
검출기 |  |  | 
 | Diffuse 측정기-internal (110mm port 적분구) |  | 1,607,700
 | PMT InGaAs Detector |  | 25,505,000
 | Sub-total |  | 27,112,700
Accessory |  |  | 
 | 필터 세트 |  | 2,483,000
 | 투과형 홀더 |  | 2,026,000
 | 프린터 |  | 487,500
 | Sub-total |  | 4,996,500
기타 비용 |  |  | 
 |  | 배송비 및 설치료 | 3,560,000
합계 |  |  | 227,989,900
단위 : KRW
Agilent : Cary-6000i & UMA |  |  | 
본품 |  |  | 
 | Cary 6000i Bundle Set |  | 123,312,500
 | UMA |  | 69,008,200
 | Sub-total |  | 192,320,700
검출기 |  |  | 
 | Diffuse 측정기-internal (110mm port 적분구) |  | 1,607,700
 | PMT InGaAs Detector |  | 25,505,000
 | Sub-total |  | 27,112,700
Accessory |  |  | 
 | 필터 세트 |  | 2,483,000
 | 투과형 홀더 |  | 2,026,000
 | 프린터 |  | 0
 | Sub-total |  | 4,509,000
기타 비용 |  |  | 
 |  | 배송비 및 설치료 | 3,560,000
합계 |  |  | 227,502,400
단위 : KRW
1차 견적서 (발의가)
2차 견적서 (심의가)
1차 견적가 분석을 통해 불필요한 옵션 품목을 삭제 및 네고 진행하여 2차 견적 확보 예정.
- Accessory의 프린터 항목은 사내 infra를 활용할 수 있으므로, 품목 삭제하여 0.005억 비용 절감
Need to update

## Slide 9: 첨부. 업체/사양 비교 검토
Company | ID Photonics | Santec | Lucentek | Quantifi Photonics | Lionix International | Keysight | Toptica | Newport | Luna | Rio-lasers | Apex | TeraXion
Model | CoBrite-DX1 | TSL-570 | Continuous tunable LASER | LASER 2003 |  | N7778c | CTL | TLB-6728 | Phoenix1400 | ORION | AP4053A | NLM
Structure |  | ECDL |  |  | ECDL | ECDL | ECDL | ECDL | ECDL |  | ECDL | DFB
Wavelength | 1524.5~ 1572nm | 1500~ 1630nm | 1528~ 1567nm | 1520~ 1620nm | 1530~ 1565nm | 1515~ 1620nm | 1510~ 1630nm | 1520~ 1570nm | 1515~ 1565nm | 1530~ 1565nm | 1520~ 1630nm | 1550nm
Power | 40mW | 20mW | 20mW | 6.31mW | 20mW | 15mW | 50mW | 30mW | 8~10mW | 10~30mW | 20mW | 40mW
Linewidth | <100kHz | 200kHz | 100KHz | 250MHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 200kHz | 1.5MHz | 15kHz | 500kHz | 100kHz
Tuning speed |  | 1~200nm/s |  | 400nm/s |  | 200nm/s | 10nm/s | 240nm/s | 1~1000nm/s |  | 200nm/s | 
Tuning resolution |  | 0.1pm | 1pm |  |  | 0.1pm | 0.5pm |  | 0.01pm |  | 4pm | 
Tuning accuracy |  | 5pm | 2pm | 4pm |  | 10pm | 10pm | 10pm | 1.5pm |  | 5pm | 
Price |  | 7,800만원 |  | 5,700만원 |  | 9,500만원 | 30,260유로 | ,200만원 | Unavailable |  | 5,000만원 | 
핵심 사양(linewidth, tuning speed, tuning range)를 고려한 검토로 실험 시 범용성을 최대화 하기 위한 업체를 결정하고자 함

## Slide 10: 첨부. 설치 장소 검토
설치 장소: 안산 동관 3D 평가분석실3에 설비를 배치하고자 함.
연구소 계획에 의거, 장비 배치 확정 예정.
<실험실 배치도>
통신실 | 화장실 (男) | (계단) | 공조실 | 화장실 (女) | 전산실
2F
회의실
회의실
휴게실
휴게실
기구분석실 (열변형분석실)
3D
성능평가실1
Test S/W창고
Test S/W
실험실
3D
성능평가실2
3D
성능평가실3
회의실
회의실
E/V