## Slide 1
FDTD를 사용한 DBR microlaser 시뮬레이션
 Reference
[1] Hagness, S. C., Joseph, R. M., & Taflove, A. (1996). Subpicosecond electrodynamics of distributed Bragg reflector microlasers: Results from finite difference time domain simulations. Radio Science, 31(4), 931–941. https://doi.org/10.1029/96RS00436
DBR laser 를 FDTD method를 사용해 시뮬레이션 공간에서 구현하고, 이를 이론 결과와 비교한 논문.

## Slide 2
Abstract
  Laser device를 만들기 위한 nanofabrication 기술이 고도화됨에 따라, 그 설계 난이도가 증가하고 있음.
  최적화된 Microscale의 laser device를 제작하기 위해선 이를 제대로 구현할 수 있는 시뮬레이션 방법이 필요함.
  본 논문은 lasing의 핵심 매질인 gain medium을 FDTD 공간 상에서 정확하게 구현하는 방법을 처음으로 제시함.
Conclusion
  Single pole Lorentz medium 으로 gain medium 을 modeling 하는데 성공함.
  위 gain medium을 사용한 Fabry-Perot cavity를 시뮬레이션한 결과 gain threshold 및 lasing wavelength가 이론 결과와 일치함을 확인함.
  One-dimension space 에서 DBR microlaser를 정확히 구현하는데 성공함.

## Slide 3
FDTD 계산의 concept
공간을 작은 직육면체를 쌓은 block 모형이라 가정
각 block 내에는 field가 존재
모든 block 내의 field를 계산하여 공간 전체의 field 분포를 알아냄.
 FDTD simulation 의 concept 소개

## Slide 4
1. Maxwell’s curl equations
2. Cartesian coordinate 에서 curl equation 전개
3. Finite difference method
4. Finite difference method를 이용해 Maxwell’s curl equation의 미분항 근사
 FDTD simulation 의 concept 소개

## Slide 5
 DBR lasing 수식 전개
1. 1D에서 conductivity가 존재할 때 Maxwell’s curl equations
2. Gain medium을 Lorentz medium 이라 가정하고 conductivity 계산.
3. Finite difference method를 이용해 Maxwell’s curl equation 전개.
※ 자세한 전개법은 논문 참조
where

## Slide 6
 실험 결과
lasing 이 일어나는 파장 영역과 증폭 크기가 이론과 일치함을 확인.
lasing 이 일어날 때 나타나는 phase 변화 또한 이론과 일치함을 확인.
즉, 정확한 DBR laser를 FDTD로 구현하는데 성공함.