## Slide 1
소제목
Idea 제안 정보
대표 발명자 정보 | 성명 | 장인규 | 소속부서 | 플랫폼개발3팀
 | 전화번호 | 01071669445 | e-mail | timwer@lginnotek.com
출원시급도 |  | □ 보통 ■ 시급 | 공개 예정일 | □프로모션 □논문발표 ■기타 사외공개 ( 2022 년 8월 예정)
PJT/제품 관련성 | PJT 관련성 | ■ PJT 관련 없음 □ 관련 PJT명 : xxxx |  | 
 | 제품적용 | □ 제품 적용 불명확 ■ 제품적용 목적으로 테스트 혹은 검토중 □ 제품 적용 예정 (적용시점: ) |  | 
발명의 명칭 |  | The method for finding the optimal SNR of FMCW LiDAR |  | 
선행 특허/문헌 정보 |  | [알고 있는 선행 특허번호 혹은 논문 등의 정보를 기재] |  | 
적용 가능한 Application기술 동향, 타사 기술 동향 |  | [기술의 동향, 타사 개발 동향 그리고 적용 가능한 Application이 있다면 기재하여 주시기 바랍니다.] Scanning type의 FMCW LiDAR, Continuous wave LiDAR |  | 
종래기술 구성 및 문제점 |  |  |  | 
[상기 종래기술의 구성에서 발생되는 문제점을 도면과 함께 설명하고, 필요시 별도 페이지에서 설명 가능]
- 1 -
문제되는 주요 도면
문제점 설명
1. FMCW LiDAR에서 input power P0가 PTX와 PRef로 특정 비율로만 나누어짐
2. 측정 환경에 따라서 PTX의 비율이 낮거나 높은 것이 SNR을 높이는 데에 유리하지만 변경 불가
3. 시스템에서 받는 신호의 SNR이 낮음
4. 낮은 SNR을 보상해주기 위해서는 laser의 power가 올라가야 함
Laser
Scanner
Target
PD
PTX
PRef
+
P0
PRX
Splitter

## Slide 2
특허출원 하고자 하는 발명의 구성 | [종래기술과 차별화되는 구성 혹은 특징을 도면이나 실험자료와 함께 설명하고, 필요시 별도 페이지에서 설명 가능] [도면은 실시예별로 작성하며, 전체구성이 잘 나타날 수 있도록 분해사시도, 평면도 등의 도면을 작성함. 도면외에 사진, 테이블, 실험자료 등을 활용 가능] [도면의 설명은 각 구성별로 해당 명칭과 각 구성별 관계, 구동 및 기능에 대해 기재하며, 수치에 대해서는 최대, 최소의 범위를 함께 기재]
본 발명의 구성
주요 구성
- 2 -
Laser
Scanner
Target
PD
Scanner
point 1
point 2
point M
point 3
point MxN
도면
설명
Concept | -. Point당 계산을 위한 integration time이 변화 가능한 scanning type FMCW LiDAR
발명에 대한 설명 | -. 일반적으로 Laser, Scanner, Photodiode 세 가지 부품으로 이루어져 있고 각 부품은 여러 형태를 가지고 있을 수 있음 -. Laser와 Scanner, Scanner와 Target, Scanner와 Photodiode 사이에 여러가지 광 부품이 있을 수 있음 -. Laser는 주파수 변조가 가능하여야 함 -. Laser의 빛 P0는 PTX와 PRef로 나누어짐 -. 이때 PTX=xP0, PRef=(1-x)P0의 비율로 나눔 -. PTX는 Scanner를 통해서 Target으로 갔다가 반사되어 돌아옴 -. Target으로부터 반사되어 돌아온 빛 PRX는 Loss 만큼의 감쇠가 발생 -. 반사되어 돌아온 PRX가 PRef와 간섭을 일으키면서 beat frequency 생성 -. Beat frequency를 기반으로 Target의 거리 측정 -. Scanner는 MxN개의 point를 scan 하면서 거리 계산 -. 이 때 PD 내부 noise에 따라 신호의 SNR이 정해짐 -. PTX와 PRef로 나누는 비율을 최적화 하여 최고의 SNR 생성 가능
장점 및 효과 | -. 주어진 power에 대해 최고의 신호 대 잡음비를 얻을 수 있음 -. 같은 크기의 SNR을 얻기 위한 tunable laser의 power를 낮출 수 있음
PTX
PRef
+
Scanning type LiDAR
※ Scanner는 1D, 2D, Flash 다 적용 가능
P0
PRX

## Slide 3
특허출원 하고자 하는 발명의 구성 | [종래기술과 차별화되는 구성 혹은 특징을 도면이나 실험자료와 함께 설명하고, 필요시 별도 페이지에서 설명 가능] [도면은 실시예별로 작성하며, 전체구성이 잘 나타날 수 있도록 분해사시도, 평면도 등의 도면을 작성함. 도면외에 사진, 테이블, 실험자료 등을 활용 가능] [도면의 설명은 각 구성별로 해당 명칭과 각 구성별 관계, 구동 및 기능에 대해 기재하며, 수치에 대해서는 최대, 최소의 범위를 함께 기재]
본 발명의 구성
- 3 -
도면
설명
계산 식
Frequency
Time
Tunable laser의 주파수 변조 파형(톱니파)
Frequency
Time
※ 다른 파형도 적용 가능
※ Tf: 한 파형의 주기
f1: 주파수 변조 시 최대 주파수
f2: 주파수 변조 시 최소 주파수
Concept | -. Point당 계산을 위한 integration time이 변화 가능한 scanning type FMCW LiDAR
발명에 대한 설명 | -. 일반적으로 Laser, Scanner, Photodiode 세 가지 부품으로 이루어져 있고 각 부품은 여러 형태를 가지고 있을 수 있음 -. Laser와 Scanner, Scanner와 Target, Scanner와 Photodiode 사이에 여러가지 광 부품이 있을 수 있음 -. Laser는 주파수 변조가 가능하여야 함 -. Laser의 빛 P0는 PTX와 PRef로 나누어짐 -. 이때 PTX=xP0, PRef=(1-x)P0의 비율로 나눔 -. PTX는 Scanner를 통해서 Target으로 갔다가 반사되어 돌아옴 -. Target으로부터 반사되어 돌아온 빛 PRX는 Loss 만큼의 감쇠가 발생 -. 반사되어 돌아온 PRX가 PRef와 간섭을 일으키면서 beat frequency 생성 -. Beat frequency를 기반으로 Target의 거리 측정 -. Scanner는 MxN개의 point를 scan 하면서 거리 계산 -. 이 때 PD 내부 noise에 따라 신호의 SNR이 정해짐 -. PTX와 PRef로 나누는 비율을 최적화 하여 최고의 SNR 생성 가능
장점 및 효과 | -. 주어진 power에 대해 최고의 신호 대 잡음비를 얻을 수 있음 -. 같은 크기의 SNR을 얻기 위한 tunable laser의 power를 낮출 수 있음
측정 거리 해상도:
한 pixel의 integration time:
최대 측정 가능 거리:
※ 톱니 파형일 시 4가 아닌 2
※ 톱니 파형일 시 8이 아닌 4
※ c: 빛의 속도
Tunable laser의 주파수 변조 파형(삼각파)
주파수 변조 속도:
※ 톱니 파형일 시 2가 아닌 4 1

## Slide 4
특허출원 하고자 하는 발명의 구성 | [종래기술과 차별화되는 구성 혹은 특징을 도면이나 실험자료와 함께 설명하고, 필요시 별도 페이지에서 설명 가능] [도면은 실시예별로 작성하며, 전체구성이 잘 나타날 수 있도록 분해사시도, 평면도 등의 도면을 작성함. 도면외에 사진, 테이블, 실험자료 등을 활용 가능] [도면의 설명은 각 구성별로 해당 명칭과 각 구성별 관계, 구동 및 기능에 대해 기재하며, 수치에 대해서는 최대, 최소의 범위를 함께 기재]
본 발명의 구성
Photodetector shot noise
- 4 -
Photodiode
(thermal noise)
Photodetector thermal noise
Photodetector의 모든 noise 분산
※ e: 전자의 전하량 B: 시스템 bandwidth R: responsivity
설명
도면
-. Photodiode에 들어오는 광자의 양에 따라 shot noise가 발생 가능
-. Photodiode에 내부 저항의 열로 인한 thermal noise 발생
-. Photodiode에서 발생하는 모든 신호의 noise는 각 random한 noise 분포의 분산의 합과 같음

## Slide 5
특허출원 하고자 하는 발명의 구성 | [종래기술과 차별화되는 구성 혹은 특징을 도면이나 실험자료와 함께 설명하고, 필요시 별도 페이지에서 설명 가능] [도면은 실시예별로 작성하며, 전체구성이 잘 나타날 수 있도록 분해사시도, 평면도 등의 도면을 작성함. 도면외에 사진, 테이블, 실험자료 등을 활용 가능] [도면의 설명은 각 구성별로 해당 명칭과 각 구성별 관계, 구동 및 기능에 대해 기재하며, 수치에 대해서는 최대, 최소의 범위를 함께 기재]
본 발명의 구성
- 5 -
FMCW LiDAR 신호의 amplitude
설명
도면
-. FMCW LiDAR는 beat frequency로 진동하는 신호를 받음 -. FMCW LiDAR signa의 크기는 진동하는 신호의 amplitude와 같음
Chart: 
FMCW LiDAR의 SNR

## Slide 6
본 발명의 효과
특허출원 하고자 하는 발명의 효과 | 
발명의 차별화 element (다른 적용)
- 6 -
기존 방식 예시 (일반적인 scanning type LiDAR) | 제안되는 방식 예시
Laser
Scanner
Target
PD
PTX
PRef
+
P0
PRX
Splitter
※ x0: 상수
Laser
Scanner
Target
PD
PTX
PRef
+
P0
PRX
VariableSplitter
※ x: 변수
-. Splitter는 일정한 비율로 광을 분리함
-. SNR은 언제나 고정되어 있음
-. Splitter의 광 분리 비율 변경 가능 -. SNR이 Splitter의 광 분리 비율에 따라 바뀜 -. SNR을 x에 관해 미분하여 언제나 SNR을 최대화 시키는 x를 구할 수 있음

## Slide 7
특허출원 하고자 하는 발명의 효과 | 
본 발명의 효과
발명의 차별화 element
- 7 -
x값에 따른 FMCW LiDAR의 SNR
-. Dark noise는 photodiode의 material 특성이므로 photodiode가 결정되면 변하지 않음 -. Thermal noise는 photodiode의 내부 온도에 의해 결정되므로 TEC로 제어하여 변하지 않음 -. Background noise는 외부 태양광에 의한 noise이므로 날씨, 시간에 따라 변함  날씨, 시간에 따라 x를 변화시켜 SNR 최적화
※ Loss는 매우 작으므로 무시
※ 최적의 SNR
※ 외광이 약할 때
※ 외광이 강할 때

## Slide 8
본 발명의 효과
특허출원 하고자 하는 발명의 효과 | 
- 8 -
발명의 적용 방식
LiDAR turn on
Check weather & time
Check background noise of photodiode using reference material
Calculate required splitting ratio for optimal SNR
Set beam splitting ratio using variable beam splitter
Measure scene and calculate the depth and velocity of the target
LiDAR를 켜고 날씨 및 현재 시각을 체크
날씨 및 현재 시각, 현재 국가에 따른 background light의 양을 참조 테이블 등을 이용하여 체크
Optimal SNR을 위한 splitting ratio calculate
Variable optical beam splitter의 beam splitting ratio 설정
해당 값을 이용하여 depth와 velocity 측정