## Slide 1
Infineon XY Cal code 분석 결과
고객가치
새로운 시도
집요한 실행

## Slide 2: Contents
왜 ‘최소 3장’의 사진이 필요한가?
Infineon은 어떻게 1장만으로 XY Cal을 할 수 있었는가?

## Slide 3: 왜 ‘최소 3장’이 필요한가?
: The focal length in pixel unit.
: skew coefficient. Usually, 0 for modern camera
: the coordinate of the principal point in pixel unit.
extrinsic parameters
intrinsic parameters
normalized
image plane
image plane
camera center
: the center of the camera
: focal length of the camera
a projected point
Sensor(pixel) coordinates
pixels per unit length
pixels per unit length
sensor 좌표계에서는 pixel의 위치로 좌표 값이 변환 됨.
축과 축의 단위 길이 당 센서 개수가 다르다.
즉 , , .
(사진으로 인쇄되는 평면)
(계산의 편의를 위해 정의한 평면)
(거리를 pixel 단위로 환산)

## Slide 4: 왜 ‘최소 3장’이 필요한가?
: The focal length in pixel unit.
: skew coefficient. Usually, 0 for modern camera
: the coordinate of the principal point in pixel unit.
extrinsic parameters
intrinsic parameters
We can set as zero.
: Homography matrix

## Slide 5: 왜 ‘최소 3장’이 필요한가?
: The focal length in pixel unit.
: skew coefficient. Usually, 0 for modern camera
: the coordinate of the principal point in pixel unit.
extrinsic parameters
intrinsic parameters
SVD, Normalization, LM optimization 으로 구하는 것이 가능.
: constant.
: Intrinsic parameters.
: th column of the rotation vector.
: Translation vector.
Since the rotation matrix is unitary, i.e., ,
대입
결과
변수는 5개.
Z=0이기 때문에, 사진 1장 당 식 2개.
최소 3장의 사진 = 식 6개
1장만으로 구하는 것은 불가능.
이라면?
식이 더 복잡해짐. 변수, 식 개수
필요한 사진의 개수는 변화가 없음.

## Slide 6: Infineon는 어떻게 1장만으로 XY Cal을 할 수 있었는가?
LENS_ CalibrationMain
LENS_CalculatePattern
LENS_DetectPattern
LENS_PatternMatching2Mask
LENS_FitLensParams
LENS_MakeGT
LENS_subfunction_Blob_floodFill_Equal_Matlab
LENS_subfunction_Find_Min_Value_Idx
LENS_subfunction_Calc_Error_Polynomial
LENS_subfunction_Calc_Reprojection_Error
LENS_Calc_Undistortion_Points
LENS_subfunction_Find_CxCy_rulebase
LENS_subfunction_Find_Min_Value_Idx
LENS_SetParameter
LENS_Convert
ReadJson_LensCalSet
LENS_subfunction_FindMaxIdx
LENS_subfunction_CreateTemplate
LENS_subfunction_Blob_floodfill
Defined but not called.
Function Tree
Equation review summary
Intrinsic parameter 5개를 구하기 위해선 최소 3장의 이미지가 필요하며, 으로 가정할 시에는 2장으로 가능하다.
Z를 0으로 두지 않으면, 같은 문제를 복잡하게 풀어야 한다.
Z 값에 무관하게, 사진 한 장만으로 intrinsic parameter를 구하는 것은 불가능하다.
1
2
3
4
5

## Slide 7: Infineon는 어떻게 1장만으로 XY Cal을 할 수 있었는가?
Lens Calibration
Calculate Pattern
Detect Pattern
Pattern matching
Fitting parameters
Make ground truth
19x19 개의 LED dot 에 대한 reference 3D 좌표 생성
3 cm
3 cm
LED dot 은 19x19=361 개
LED dot 사이의 간격은 3 cm
Z 값은 측정을 통해서 얻은 값.
즉, 답안지를 형성.
Z=0 으로 두지 않고 불필요한 계산을 더 하고 있음.
Reference 2D 좌표가 이미 있는데, 여기에 Z 값을 입힐 이유가 없음.

## Slide 8: Infineon는 어떻게 1장만으로 XY Cal을 할 수 있었는가?
Lens Calibration
Calculate Pattern
Detect Pattern
Pattern matching
Fitting parameters
Make ground truth
LED on
LED off
LED on – LED off
Thresholding (>25) and
Blob-flood-filled image
화각으로 인해, 전체 LED dot 중 일부만 detect 됨.
Intensity 값을 plot.
LED on 일 때의 intensity와 LED off 일 때의 intensity map 의 차이를 구함.
intensity 값이 25 이상일 때 LED dot 이라고 추정.
BFS를 이용하여 각 Blob에 해당하는 pixel좌표를 저장한다.(Flood Fill 방법)
​LED blob의 Center of mass 을 계산하여, 중심이라고 가정.
탐지된 LED dot 들의 중심 좌표를 측정하는 함수
보정이 안된 측정값(2D)을 구함.
납득 가능한 logic.

## Slide 9: Infineon는 어떻게 1장만으로 XY Cal을 할 수 있었는가?
Lens Calibration
Calculate Pattern
Detect Pattern
Pattern matching
Fitting parameters
Make ground truth
Rodrigues vector
Reference 3D 좌표를 2D 좌표로 정사영 하는 함수
Extrinsic parameter는 모르는 상황.
미리 구해둔 intrinsic, distortion parameter 대입
현재 모듈에는 맞지 않은 및 distortion parameter.
pixel의 번호가 아닌, 데이터 index를 대입함. dimension 오류
유효 숫자 맞지 않음.

## Slide 10: Infineon는 어떻게 1장만으로 XY Cal을 할 수 있었는가?
Lens Calibration
Calculate Pattern
Detect Pattern
Pattern matching
Fitting parameters
Make ground truth
Reference 3D 좌표를 2D image plane 에 정사영
정사영된 reference 2D 좌표의 평균 값을 구함
평균 값 중, , 인 경우를 라고 가정.
수정된 이용해 다시 3D를 2D 로 정사영.
이 후 2D 좌표값을 reference 2D 좌표값으로 사용함.
640 pixels
480 pixels
평균 x 값
평균 y 값
Reference 3D 좌표를 2D 좌표로 정사영 하는 함수

## Slide 11: Infineon는 어떻게 1장만으로 XY Cal을 할 수 있었는가?
Lens Calibration
Calculate Pattern
Detect Pattern
Pattern matching
Fitting parameters
Make ground truth
Reference 3D 좌표를 2D image plane 에 정사영
정사영된 reference 2D 좌표의 평균 값을 구함
평균 값 중, , 인 경우를 라고 가정.
수정된 이용해 다시 3D를 2D 로 정사영.
이 후 2D 좌표값을 reference 2D 좌표값으로 사용함.
는 sensor coordinate 에서의 중앙 위치이지만, Infineon의 코드는 image plane의 중앙값을 로 치환하는 오류를 범함.
평균을 취하면 LED dot마다 다른 왜곡 정보가 희석됨.
틀린 parameter를 이용한 정사영이므로, 정확한 2D 좌표가 아님.
정확한 중심 위치가 아니므로, 다시 오차 발생
판단 기준 범위가 매우 넓음.
640 pixels
480 pixels
Reference 3D 좌표를 2D 좌표로 정사영 하는 함수

## Slide 12: Infineon는 어떻게 1장만으로 XY Cal을 할 수 있었는가?
Lens Calibration
Calculate Pattern
Detect Pattern
Pattern matching
Fitting parameters
Make ground truth
정사영된 reference 2D 좌표와 측정된 2D 좌표를 비교하는 함수
Detected 2D 좌표
Reference 2D 좌표
을 projection error로 정의
Projection error 를 최소화시키는 intrinsic, distortion parameter를 찾는 non-linear square optimization 알고리즘 실행.
이렇게 찾은 intrinsic, distortion parameter와 detected 2D 좌표를 사용해 extrinsic parameter 계산.
XY Cal 완료.
Distortion parameter의 정의와 맞지 않는 optimization 전략.
다음 장에서 설명

## Slide 13: Infineon는 어떻게 1장만으로 XY Cal을 할 수 있었는가?
Lens Calibration
Calculate Pattern
Detect Pattern
Pattern matching
Fitting parameters
Make ground truth
Detected 2D 좌표
Reference 2D 좌표
Distortion model 2D 좌표
을 최소화 시키는 optimization 을 해야함.
은 lens의 왜곡을 modeling 해서 계산된 위치.
lens의 특성이므로, 0으로 만들 수는 없음.
와 이 최대한 비슷해야 함.
즉,
Distortion parameter의 정의와 맞지 않는 optimization 전략.
Radial Distortion의 예
원점
와 최대한 가까운 을 계산하는 를 찾는 것이 undistortion의 핵심
Radial Distortion을 modeling 하는 예:
의 형태를 알 수 있는 방법은 없음. 를 정확히 modeling 하는 것이 해결책.
Infineon의 2D 좌표는 reference 좌표를 3D로 옮긴 후 initial parameter를 이용해 다시 정사영한 값이므로, reference 인지 distortion model인지 애매함.

## Slide 14: Infineon는 어떻게 1장만으로 XY Cal을 할 수 있었는가?
Lens Calibration
Calculate Pattern
Detect Pattern
Pattern matching
Fitting parameters
Make ground truth
계산된 distortion parameter를 이용해 이미지를 펴는 함수
Intrinsic, extrinsic, distortion parameter를 사용해 reference 3D 좌표를 다시 2D 로 정사영.
이 reference 2D 좌표와 detected 2D 좌표의 projection error를 구하여, min reprojection error로 정의.
남은 과정
XY Cal 과는 크게 상관 없는 코드의 나머지 부분
결론
Z 값 측정은 Infineon 코드와는 아무런 관계가 없다. (2D 에서 비교함)
Infineon 은 1장으로 Cal 하는 것이 아니라 3+1장으로 Cal을 한다.
Infineon/ACE 등 회사에 상관없이 최초 3장 이상의 데이터는 반드시 필요.
Jasper의 방식 (Zhang’s technique) 이 통합 Cal의 목적에 부합한다.

## Slide 15: EVK CheckerBoard Corner detecting test
EVK 이미지
전처리
Alexander’s corner detecting algorithm
성동현 선임의 도움으로, EVK에 기존에 보유하고 있던 렌즈와 레이저를 장착하여 실험.
5x13 개의 corner가 있는 checkerboard
총 3장의 사진.
Sensor 의 해상도가 너무 낮음 (192x56).
이미지의 크기가 작아서 opencv 의 코너 마크가 이미지를 가려버림.
Checkerboard의 corner가 detect 된 것은 고무적.
LED dot 으로 할 시 detecting이 더 잘 될 것으로 추측
더 많은 사진을 확보하여 distortion parameter를 계산할 수 있는지 확인할 예정.
①
③
②
검은색 테이프로 보고 싶은 영역만 표시
관심 영역 외 corner는 삭제
corner detection algorithm

## Slide 16: EVK CheckerBoard Corner detecting test
높은 해상도 예시
가려져서 확신할 수 없지만, corner를 잘 찾은 것으로 보임.
확대

## Slide 17: Infineon 코드 분석 결과
 | Infineon | Jasper
Chart |  | 
Cal 방식 | Initial parameter + module 사진 1장 | Module 마다 3장의 사진
Cal 알고리즘 | initial value를 이용하여 좌표값 비교 | Zhang’s technique 으로 추정
장점 | Tact time | Tact time
단점 | Accuracy | Accuracy
 | Infineon | Jasper
Chart |  | 
Cal 방식 | Initial parameter + module 사진 1장 | Module 마다 3장의 사진
Cal 알고리즘 | initial value를 이용하여 좌표값 비교 | Zhang’s technique 으로 추정
장점 |  | 
단점 |  | 
LED dot 중 일부만 detect
Checkerboard 사용
80cm
90cm
100cm