## Slide 1
Barrel distortion 은 image 의 중앙으로부터 멀어지는 방향으로 왜곡이 됨.
Geometric (Lens) Calibration

## Slide 2
Barrel distortion 가정 좌표가 radial 방향으로 멀어짐.
원래 위치
렌즈 왜곡으로 인해 이 pixel 에서 관측됨.
왜곡량
되돌리는 것은 불가능함.
왜곡된 pixel 의 좌표 변환
왜곡 안된 pixel 의 좌표 변환
촬영한 이미지 = 왜곡된 이미지
해
개 pixels
: 정가운데 pixel 의 좌표
Geometric (Lens) Calibration

## Slide 3
촬영한 이미지의 왜곡을 펴는 것이 아니라,
왜곡을 입혔을 때 촬영한 이미지와 최대한 유사한 이미지를 새로 만들어내자!
Geometric (Lens) Calibration
빈 이미지
왜곡된 이미지
③ RBG 값 대입
① 왜곡 인가
② 왜곡된 이미지에서 동일 위치의 RGB 값 계산
이 위치에 해당하는 RGB 값은 존재하지 않음.
주변의 RGB 값에서 interpolation 을 이용해 계산.
소프트웨어팀의 코드는 ②,③ 번이 빠져 있으며, ①번 마저도 틀림.

## Slide 4
Geometric (Lens) Calibration
소프트웨어 팀의 ① 번 설명:
왜곡된 이미지
빈 이미지의 가 아닌, 왜곡된 이미지의 에 왜곡을 인가함.
def InitPointCloudCalData(self): for i in range(self.imageWidth * self.imageHeight): u = i % self.imageWidth v = self.imageHeight - 1 - (i // self.imageWidth) if not self.undistort: #off일 때, self.scan_3D_cal[i] = np.matmul(self.intrinsic_inv, [u, v, 1]) / 100. else: #on일 때, x, y, z = np.matmul(self.intrinsic_inv, [u, v, 1]) # -> x/z, y/z, 1 r_u = x * x + y * y #->r_u^2 radial_d = (1 + self.k1 * r_u + self.k2 * math.pow(r_u, 2.) + self.k3 * math.pow(r_u, 3.)) self.scan_3D_cal[i, 0] = (radial_d * x + 2 * self.p1 * x * y + self.p2 * (r_u + 2 * x * x)) / 100. self.scan_3D_cal[i, 1] = (radial_d * y + self.p1 * (r_u + 2 * y * y) + 2 * self.p2 * x * y) / 100. self.scan_3D_cal[i, 2] = 1./100. # cm -> m