## Slide 1
XY Calibration
고객가치
새로운 시도
집요한 실행
김승윤

## Slide 2
M-LiDAR(Amber)
XY Calibration 컨셉

## Slide 3: Amber 컨셉
14m
~50m
XY cal. chart
Z cal. chart
RX
TX
좌우 2개 or 1개의 fiducial pattern의 위치정보를 통한 Calibration을 진행

## Slide 4: Block Diagram(calculate_geometric_cal.py) – Amber 타겟
Fiducial mark Calibration
Fiducial Tracker
fitting
Template matching
Image Preprocessing
Find template
Fiducial pattern detected position
Ground Truth Position
Output :
Azimuth / Elevation Parameter

## Slide 5: LGIT 컨셉
Lens Intrinsic Cal.용
LED Chart
① - ②를 통해 Noise 및 VCSEL Image 제거(FPN)
각 LED의 센터 좌표(x,y) 검출
각 패턴의 센터 좌표(x,y)를 통한
Azimuth/Elevation calibration parameter 산출
LED on (①) / off (②) intensity 이미지 취득
Calibration concept
Calibration algorithm

## Slide 6: Block Diagram(geo_cal.py) – LGIT 타겟
LGIT Calibration
LED Pattern Calibration
fitting
LED Pattern Detection
Output
LED Pattern Position Info
Image Preprocessing
Pattern GT Load
Output :
Azimuth / Elevation Parameter

## Slide 7
패턴 검출 알고리즘

## Slide 8: Block Diagram (Amber)
Image Preprocessing
Interp2d(……, kind=“cubic”)
0~255 normalize(uint8)
cv2.medianBlur
Fiducial mark Calibration
Fiducial Tracker
fitting
Template matching
Image Preprocessing
Find template
여러 위치에서 template matching을 진행
-> 각 위치에서 templat의 center 위치를 측정하여 데이터 fitting에 사용

## Slide 9: Block Diagram (LGIT)
.npy
.csv
.png
Image Load
Input
Output
Image Interpolate
FPN Processing
FPN
cv2.GaussianBlur
cv2.threshold
: cv2.THRESH_BINARY
Pattern Detecting
measure.label & masking
cv2.findcontours
OpenCV Function

## Slide 10: Summary

## Slide 11
Azimuth / Elevation
parameter 산출 알고리즘

## Slide 12: Azimuth parameter 산출(azimuth_offset_rad)
elevation과 azimuth를 일차함수 fitting하여 skew된 기울기 파악
기울기를 이용하여 전체 elevation 범위에 대한 azimuth 범위 계산
azimuth 범위가 0.02보다 작을 경우(azimuth의 오차가 20% 이내) skew로 인한 azimuth offset 적용이 큰 의미가 없음 -> constant한 azimuth offset parameter(radian) 생성
0.02보다 큰 경우 skew로 인한 azimuth를 elevation에 대해 적용 필요. -> linear한 azimuth offset parameter(radian) 생성

## Slide 13: Elevation parameter
elevation GT와 측정한 elevation 데이터를 일차함수 fitting하여 두 데이터의 비율을 계산
데이터의 비율을 통해 측정한 elevation top과 elevation bottom 값을 GT에 맞게 fitting
계산된 elevation top, bottom 값으로 linear 한 elevation parameter(radian) 생성

## Slide 14: 결과 비교
azimuth offset rad
elevation rad
- elevation rad 파라미터는 amber방식, 타당성 검토 결과와 비슷
- azimuth offset rad 파라미터는 기존 방식들과 경향성은 비슷함. 추후 azimuth offset constant를 파라미터에 적용 예정.
Chart: 
Chart: 

## Slide 15
Appendix

## Slide 16: Appendix - 차트 상세
100 mm x 8 = 800 mm
100 mm x 6 = 600 mm
900mm
5mm
700 mm
5mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
항목 | Spec
차트 Size | 900 x 700
LED 종류 | 1450nm / 1430nm SWIR Diode
LED간 간격 | 100mm
상하좌우 가장자리와 LED 간격 | 50mm
LED 타공 사이즈 | 5mm

## Slide 17: Appendix - Azimuth_offset_rad 산출 방식

## Slide 18: Azimuth offset rad

## Slide 19: elevation rad(LR case)
+4
-6
0deg